| Спецификация Процесса обновления программного обеспечения Изделий Сибнефтекарт ВЫПУСКА ДОКУМЕНТА 29.01.2007 ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН |
| --- |
| Отдел | ФИО | Должность | Дата | Подпись |
|  | Матусевич Л.Р. | Технический директор | 29.01.2007г. |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Как запрограммировать версию ПО в SP плате версии ISA контроллера.	3

1.1.	Поместите полученные вами файлы для программирования в какой-нибудь каталог, например PROG_SP.	3

1.2.	Запустите в командной строке	3

2.	Как запрограммировать версию ПО в SP плате версии PCI контроллера.	3

2.1.	Поместите полученные вами файлы для программирования в какой-нибудь каталог, например PROG_SP_PCI.	4

2.2.	Для процессора ATmega128 запустите в командной строке	4

2.3.	Для процессора ATmega103 запустите в командной строке	4

3.	Программирование SP PCI под Windows 2000, XP.	4

3.1.	Поместите полученные вами файлы для программирования в какой-нибудь каталог, например PROG_SP_PCI.	4

3.2.	Запустите программу SPOnline.exe.	4

3.3.	Выберите Инструменты-Программирование, далее укажите путь к HEX файлу.	4

3.4.	Установите флажки Очистит Flash и Записать данные, остальные должны быть сброшены. Если программируете процессор ATmega103, то установите флаг «AT mega 103».	4

3.5.	Нажмите кнопку Выполнить операцию.	4

4.	Как запрограммировать версию ПО в ПУЛЬТЕ.	5

4.1.	Скопируйте присланные файлы для программирования в каталог, например PROG_PULT.	5

4.2.	Откройте заднюю крышку Пульта.	5

4.3.	Определение версии платы контроллера ПУЛЬТА.	5

4.4.	У программатора есть для шлейфовых вывода, первый из 6-ти проводов (для плат контроллера типа 51 и 52), второй из 10-ти – для 53 и 54 типов.	5

4.5.	Файл PROGpult.BAT настроен на параметры СОМ порта номер 2, для смены номера удалите цифру «2» со слежем «/» во всех командных строках.	5

4.6.	Запустите в командной строке:	5

5.	Как запрограммировать версию ПО в Концентраторе.	6

5.1.	Программирование осуществляется при помощи BateBlaster через LPT порт.	6

5.2.	Откройте крышку концентратора.	6

5.3.	Найдите разьем 11-1 на плате концентратора.	6

5.4.	соедините разьем 11-1 и 10-ти контактный разьем BateBlaster.	6

5.5.	DB25 разьем BateBlaster соедините с LPT портом.	6

5.6.	Включите сетевой тумблер концентратора.	6

5.7.	Запустите программу	6

6.	Как запрограммировать версию ПО в MCT243.	7

6.1.	Скопируйте присланные файлы для программирования в каталог, например PROG_MCT.	7

6.2.	Откройте верхнюю крышку корпуса УКСО или АРМа.	7

6.3.	У программатора есть шлейфовый вывод, заканчивающийся разьемом  из 10-ти контактов.	7

6.4.	Файл PRG_MCT.BAT настроен на параметры СОМ порта номер 2, для смены номера удалите цифру «2» со слежем «/» во всех командных строках.	7

6.5.	Запустите в командной строке:	7

7.	Как запрограммировать версию ПО в считывателе дисконтных карт.	8

ВНИМАНИЕ !!! С сентября 2003 года в изделиях (Пульт, Связная плата, МСТ243) применяется новый тип процессора ATmega128.  Для программирования изделий с таким процессором применяются ВАТ-файлы в названиях, которых присутствует 128. Например, PRG_128.bat.

# Как запрограммировать версию ПО в SP плате версии ISA контроллера.

Перед началом программирования необходимо убедиться в следующем:

- не загружены драйвера drvspxxx.com, pc_sp.exe;

- 10-е прерывание освобождено от plug_and_play в BIOSe.

Если выше сказанное выполнено, можно приступать к программированию.

## Поместите полученные вами файлы для программирования в какой-нибудь каталог, например PROG_SP.

## Запустите в командной строке

progsp.bat spХХ.bin

где ХХ – номер версии ПО SP платы.

программа выполнит стирание старой программы в СП и сообщит о

результате:

- "работа завершена успешно" или "память не стерта".

Если на экране последнее сообщение, то дальнейшие действия не имеют смысла

- нажмите Ctrl+C, повторить все сначала.

Если первое сообщение - нажмите любую клавишу, начнется процесс записи

новой программы в СП с последующей  проверкой того, что хотели записать. Результат проверки: "работа завершена успешно" или

"несовпадение данных". При последнем сообщении повторите все сначала.

# Как запрограммировать версию ПО в SP плате версии PCI контроллера.

Программирование под DOS. Перед началом программирования:

- Определите тип процессора на плате SP, варианты: ATmega103 или ATmega128;

- под DOS не должен быть загружен драйвер sppciXXX.com;

- на плате SP4PCI переключить перемычку SP8 в положение PROG.

- на плате SP5PCI переключить перемычку P1 в положение ближнее к разъему PCI.

- ВНИМАНИЕ!!! Вat-файлы для плат SP4 и SP5 разные!!!

Если выше сказанное выполнено, можно приступать к программированию.

## Поместите полученные вами файлы для программирования в какой-нибудь каталог, например PROG_SP_PCI.

## Для процессора ATmega128 запустите в командной строке

Ppci128.bat sppciХХ.bin

## Для процессора ATmega103 запустите в командной строке

Ppci103.bat sppciXX.bin

где ХХ – номер версии ПО SPPCI платы.

программа выполнит стирание старой программы в СП и сообщит о

результате:

- "работа завершена успешно" или "память не стерта" или «несовпадение данных».

Если на экране последнее сообщение, то дальнейшие действия не имеют смысла

- нажмите Ctrl+C, повторить все сначала.

Если первое сообщение - нажмите любую клавишу, начнется процесс записи новой программы в СП с последующей  проверкой того, что хотели записать. Результат проверки: "работа завершена успешно" или "несовпадение данных". При последнем сообщении повторите все сначала.

По завершении программирования не забудьте перемычку SP8\SP1 переключить в положение WORK.

# Программирование SP PCI под Windows 2000, XP.

Перед началом программирования:

- Определите тип процессора на плате SP, варианты: ATmega103 или ATmega128;

- под Windows необходимо установить плату как устройство (INF файл прилагается);

- на плате SP4PCI переключить перемычку SP8 в положение PROG.

- на плате SP5PCI переключить перемычку P1 в положение ближнее к разъему PCI.

Если выше сказанное выполнено, можно приступать к программированию.

## Поместите полученные вами файлы для программирования в какой-нибудь каталог, например PROG_SP_PCI.

## Запустите программу SPOnline.exe.

## Двойным щелчком в окне «Настройки- Выбор устройства» перевести PCI в состояние Занято.

## Выберите Инструменты-Программирование, далее укажите путь к HEX файлу.

## Установите флажки Очистит Flash и Записать данные, остальные должны быть сброшены. Если программируете процессор ATmega103, то установите флаг «AT mega 103».

## Нажмите кнопку Выполнить операцию.

По завершении программирования не забудьте перемычку SP8\SP1 переключить в положение WORK.

# Как запрограммировать версию ПО в ПУЛЬТЕ.

Для выполнения дальнейших действий Вам необходимо иметь программатор от ЗАО НПФ Сибнефтекарт, выполненный на процессоре AT89C2051.

## Скопируйте присланные файлы для программирования в каталог, например PROG_PULT.

## Откройте заднюю крышку Пульта.

## Определение версии платы контроллера ПУЛЬТА.

На плате контроллера Пульта справа найдите надпись типа контроллера в прямоугольной рамке (не на самом процессоре, на нем приклеена бирка с порядковым номером самого терминала). Например:

SIBNEFTECARD

WWW.SNC.COM.RU

PULT 5.3 (5.1, 5.2)

Это означает, что версия контроллера Пульта 53 (51 или 52). Далее (только для типа 53) с левой стороны платы контроллера Пульта найдите ЧИП резисторы R34, R33. Если они установлены – тип платы остался без изменений, если они отсутствуют, ваша версия контроллера становится 54.

Итак, определили версию платы контроллера. Далее для всех типов платы контроллера.

Для контроллера 51-го типа необходимо отпаять среднюю ножку микросхемы DA5 (микросхема похожа на транзистор КТ3102).

## У программатора есть для шлейфовых вывода, первый из 6-ти проводов (для плат контроллера типа 51 и 52), второй из 10-ти – для 53 и 54 типов.

- На плате контроллера найдите разъем Х3 PRG (по центру, под процессором, первая ножка слева внизу), вставьте соответствующий разъем программатора в разъем Х3 PRG.

- Снимите перемычку Р1 (рядом с разъемом Х4 и микросхемой DA5).

- Возьмите кабель Связной Концентратор-SP или из поставки с программатором. Соедините этим кабелем программатор и СОМ порт РС машины. Определите номер СОМ порта. Убедитесь в отсутствии активных драйверов, использующих выбранный СОМ-порт.

- Соедините связным кабелем Пульт и Связную плату как в рабочем режиме.

Система готова к программированию.

## Файл PROGpult.BAT настроен на параметры СОМ порта номер 2, для смены номера удалите цифру «2» со слежем «/» во всех командных строках.

## Запустите в командной строке:

PROGPULT.BAT PULT5xXX.BIN

где х – вторая цифра тип контроллера;

XX - номер версии ПО.

Выполниться команда стирания предыдущей версии ПО, о результате будет сообщено:

«Память очищена» или «Память не стерта»

Последнее сообщение отменяет дальнейшие действия – нажмите Ctrl+C, начните сначала.

Далее нажмите любую клавишу, пойдет процесс программирования с последующей проверкой. Результат проверки записи:

«Работа выполнена успешно» или «Несовпадение данных»

последнее сообщение говорит о неудачной записи, начните сначала.

В процессе программирования через динамик Пульта будет воспроизводиться то, что вы программируете – наслаждайтесь.

# Как запрограммировать версию ПО в Концентраторе.

## Программирование осуществляется при помощи BateBlaster через LPT порт.

## Откройте крышку концентратора.

## Найдите разьем 11-1 на плате концентратора.

## соедините разьем 11-1 и 10-ти контактный разьем BateBlaster.

## DB25 разьем BateBlaster соедините с LPT портом.

## Включите сетевой тумблер концентратора.

## Запустите программу

ProgK90.bat Kxx_85.hex – для процессора AT90S8515,

Или

ProgK85.bat Kxx_85.hex – для процессора ATmega8515

Или

Prog103.bat K128_xx.hex – для процессора ATmega103,

Или

Prog128.bat K128_xx.hex – для процессора ATmega128

Где хх – номер версии прошиваемого ПО

На экране будут появляться следующие надписи (для процессора 90S8515):

Command:

+90S8515 -ab -p1 -o4608 -eb -wvl2 -c K41_85.HEX

Device connected, 90S8515 detected

Device erased

Device connected, 90S8515 detected

Code: ............... done

blank

Data: ............... done

blank

Programming code memory

........ done

Verifying code memory

........ done

passed

Device locked to level 2!

Reset pin released

C:\ >pause

Нажмите любую клавишу . . .

Если все так, то программирование закончилось успешно.

# Как запрограммировать версию ПО в MCT243.

Для выполнения дальнейших действий Вам необходимо иметь программатор от ЗАО НПФ Сибнефтекарт, выполненный на процессоре AT89C2051.

## Скопируйте присланные файлы для программирования в каталог, например PROG_MCT.

## Откройте верхнюю крышку корпуса УКСО или АРМа.

## У программатора есть шлейфовый вывод, заканчивающийся разьемом  из 10-ти контактов.

- На плате контроллера МСТ найдите разъем Х2, вставьте соответствующий разъем программатора в разъем Х2.

- Снимите перемычку Р2 (рядом с микросхемой DD4).

- Установите положение перемычки Р1 – дальнее от края платы.

- Возьмите кабель Связной Концентратор-SP или из поставки с программатором. Соедините этим кабелем программатор и СОМ порт РС машины. Определите номер СОМ порта. Убедитесь в отсутствии активных драйверов, использующих выбранный СОМ-порт.

Система готова к программированию.

## Файл PRG_MCT.BAT настроен на параметры СОМ порта номер 2, для смены номера удалите цифру «2» со слежем «/» во всех командных строках.

## Запустите в командной строке:

PRG_MCT.BAT MCT_XX.BIN

где - номер версии ПО.

Выполниться команда стирания предыдущей версии ПО, о результате будет сообщено:

«Память очищена» или «Память не стерта»

Последнее сообщение отменяет дальнейшие действия – нажмите Ctrl+C, начните сначала.

Далее нажмите любую клавишу, пойдет процесс программирования с последующей проверкой. Результат проверки записи:

«Работа выполнена успешно» или «Несовпадение данных»

последнее сообщение говорит о неудачной записи, начните сначала.

# Как запрограммировать версию ПО в считывателе дисконтных карт.

Программирование осуществляется при помощи изделия ByteBlaster и программы Avreal32.exe ОС Windows 98,2000,XP.

Создайте директорию с любым именем, скопируйте в нее полученные файлы. В директории должны быть след. Файлы:

Avreal32.exe – файл с программой программирования под OC Windows;

progkKV.bat - командный файл для запуска процесса программирования плат контроллер СДК с кварцевым резонатором;

prNoKV.bat – командный файл для запуска процесса программирования плат контроллер СДК без кварцевого резонатора;

diskcXX.hex – файл с ПО для СДК

Для программирования необходимо снять верхнюю крышку СДК, подсоединить IDC10 разьем ByteBlaster-а  к разъему Х1 СДК, а разъем DB25 к LPT.

Любым доступным способом подайте питание +5 вольт на СДК.

Определите тип контроллера ДК, установленный в вашем СДК: с кварцевым резонатором или без его.

Запустите на исполнение командную строку:

- Для СДК с кварцевым резонатором

PROGRKV.BAT  DISKCxx.HEX

- Для СДК без кварцевого резонатора

PRNOKV.BAT  DISKCxx.HEX

Запустится процесс программирования. Ниже приведен лог нормального завершения процесса программирования.

D:\Project\Diskont\V7>avreal32.exe +mega8 -ab -p1 -e -w -v -fCKSEL=f,SUT=1,BSIZ=3,BLB0=3,BLB1=3 -c Diskc07.hex

avreal/WIN32 -  AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr

v1.24rev0 (Jun 20 2004 09:49:12)		 ReAl@real.kiev.ua

bug-reports, suggestions and so on mail to     avreal@real.kiev.ua

Command:

+mega8 -ab -p1 -e -w -v -fCKSEL=f,SUT=1,BSIZ=3,BLB0=3,BLB1=3 -c Diskc07.hex

Device connected, MEGA8 detected

Device erased

Device connected, MEGA8 detected

Fuses

OSCCAL	= AC, AD, A1, A0

BLEV	= 1

BODEN	= 1

SUT	= 1

CKSEL	= F

BLB1	= 3

BLB0	= 3

RSTDSBL	= 1

WDTON	= 1

CKOPT	= 1

EESV	= 1

BSIZ	= 3

BRST	= 1

Programming CODE memory

............... done

Verifying CODE memory

............... done

passed

Programming fuses

Verifying fuses

passed

New fuses value

OSCCAL	= AC, AD, A1, A0

BLEV	= 1

BODEN	= 1

SUT	= 1

CKSEL	= F

BLB1	= 3

BLB0	= 3

RSTDSBL	= 1

WDTON	= 1

CKOPT	= 1

EESV	= 1

BSIZ	= 3

BRST	= 1

Reset pin released

adapter outputs -> Hi-Z state

D:\Project\Diskont\V7>pause

Для продолжение нажмите любую клавишу